## Slide 1: จมูกแมลงหวี่
INTERNET OF THAILAND · IoT TRACK
IoT เฝ้าระวังการสุกและการเสียของทุเรียนส่งออก ด้วยอัลกอริทึม FlyHash จากสมองแมลงหวี่
รู้ก่อนผลไม้เสีย ตั้งแต่ล้งจนถึงปลายทาง
ผู้นำเสนอ: ณัฐพฤทธ์ เอกประเสริฐ
SIMULATION · ไม่ใช่ค่าจริง
Notes: สวัสดีครับ เรานำเสนอ "จมูกแมลงหวี่" ระบบ IoT เฝ้าระวังการสุกและการเสียของทุเรียนส่งออก ด้วยอัลกอริทึม FlyHash ที่เลียนแบบสมองแมลงหวี่ เป้าหมายคือรู้ก่อนผลไม้เสีย ตั้งแต่ล้งจนถึงปลายทาง ตัวเลขในชุดนี้มาจากแหล่งที่อ้างไว้ ราคาที่เช็กจริง หรือค่าจำลอง ยังไม่มีผลทดลองจากเครื่องของเราเอง

## Slide 2: ความเป็นมาของปัญหา
500+ ลูก
ทุเรียนอ่อนที่เจ้าหน้าที่พบในล้งแห่งหนึ่งที่จันทบุรี ตอนบรรจุกล่องรอขึ้นรถแล้ว เมื่อ พ.ค. 2569
ทุเรียนที่ผ่านด่านไปแล้วยังเสี่ยงต่อ: สุกเกินระหว่างขนส่งหลายวัน ขึ้นรา และถูกตีกลับที่ปลายทาง โดยไม่มีใครรู้จนเปิดตู้
ที่มา: Thai PBS
Notes: จุดเริ่มต้นของปัญหาคือข่าว Thai PBS เมื่อ พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่พบทุเรียนอ่อนกว่า 500 ลูกในล้งแห่งหนึ่งที่จันทบุรี ตอนบรรจุกล่องรอขึ้นรถ ทุเรียนที่ผ่านด่านไปแล้วยังเสี่ยงสุกเกิน ขึ้นรา และถูกตีกลับที่ปลายทาง โดยไม่มีใครรู้จนเปิดตู้

## Slide 3: ทุเรียนคือสินค้าผลไม้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย
มูลค่าส่งออกผลไม้สด ปี 2567 (ล้านบาท)
ทุเรียน
134,007
อันดับ 2
19,698
อันดับ 3
17,573
อันดับ 4
7,600
อันดับ 5
4,945
72.9% ของผลไม้สดส่งออก
รวม 183,823 ล้านบาท ปี 2567
150,279 ล้านบาท
ทุเรียนสดไปจีนอย่างเดียว ปี 2568
1.78 ล้านตัน
ผลผลิตที่คาดไว้ปี 2569 (+15.71%) ของล้น คุณภาพยิ่งมีค่า
ทุเรียน 2567 คำนวณจากสัดส่วน 72.9% · มะพร้าวแปลงจาก 217.4 ล้าน USD · ที่มา: MGR Online, Commerce News Agency, Nation Thailand
Notes: ทุเรียนคือสินค้าผลไม้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย 72.9 เปอร์เซ็นต์ของผลไม้สดส่งออกปี 2567 คิดเป็น 134,007 ล้านบาทจากรวม 183,823 ล้านบาท ปี 2568 ทุเรียนสดไปจีนอย่างเดียว 150,279 ล้านบาท และผลผลิตปี 2569 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.78 ล้านตัน ผลผลิตที่ล้นทำให้คุณภาพยิ่งมีค่า ชื่อสินค้าอันดับ 2 ถึง 5 ไม่ได้ระบุในเด็คเดิม

## Slide 4: Pain point: ทุเรียนเสียหนึ่งล็อต เสียมากกว่าแค่ผลไม้
ขายไม่ได้
ล็อตที่สุกเกิน เน่า หรือผิดเกณฑ์ ถูกตีกลับหรือต้องขายลดราคา
ทุเรียนอ่อน 500+ ลูกถูกสั่งรื้อ ห้ามส่งออก
›
เสียเงิน
ชิปเมนต์ทุเรียนไปจีนเฉลี่ยราว 16 ตัน มูลค่าราว 2.6 ล้านบาท
ผ่าตรวจหนึ่งลูก = เสียราว 480–640 บาท
›
เสียชื่อเสียง
ข่าวทุเรียนอ่อนหรือเน่าทำให้ผู้ซื้อมองว่าทุเรียนไทยคุมคุณภาพไม่ได้
จีนเพิ่มมาตรการตรวจเข้มทุกฤดู
›
เสียความน่าเชื่อถือ
ผู้ซื้อหันไปหาคู่แข่ง เมื่อของไทยตรวจย้อนกลับไม่ได้
เวียดนามแข่งทั้งราคาและส่วนแบ่งตลาด
ใครเจ็บบ้าง
เกษตรกร: ราคารับซื้อตกเมื่อตลาดไม่เชื่อมั่น
ล้งและผู้ส่งออก: ขาดทุนทั้งล็อต และเสี่ยงต่อสถานะส่งออก
ประเทศ: ภาพลักษณ์ของสินค้าแสนล้านบาท
ค่าเฉลี่ยต่อชิปเมนต์คำนวณจาก 939,892 ตัน / 58,072 ชิปเมนต์ และมูลค่า 150,279 ล้านบาท ปี 2568 · ที่มา: Nation Thailand, Thai PBS, PRD
Notes: ล็อตเดียวที่เสียมีผลมากกว่าแค่ผลไม้ ขายไม่ได้ เสียเงิน เสียชื่อเสียง และเสียความน่าเชื่อถือ ชิปเมนต์ทุเรียนไปจีนเฉลี่ยราว 16 ตัน มูลค่าราว 2.6 ล้านบาท ผู้ที่เจ็บคือเกษตรกร ล้งและผู้ส่งออก และภาพลักษณ์ของประเทศ ค่าเฉลี่ยคำนวณจากข้อมูลปี 2568 ตามที่ระบุในสไลด์

## Slide 5: ทำไมเราเลือกปัญหานี้เป็นโจทย์
ผลกระทบสูง
สินค้าแสนล้านบาท ล็อตเดียวที่เสียทำให้ทั้งตลาดเสียความเชื่อมั่น
เป็นปัญหาที่ "เงียบ"
กลิ่นเปลี่ยนในตู้ที่ปิดสนิท ไม่มีใครวัด กว่าจะรู้ก็เปิดตู้แล้ว
IoT แก้ได้ตรงจุด
ต้องวัดต่อเนื่อง ณ จุดที่คนไม่อยู่ และเตือนก่อนสายเกินไป
ทำได้ด้วยทีมเรา
ESP32 + เซนเซอร์แก๊สราคาหลักพัน และอัลกอริทึมที่เปิดให้ใช้ฟรี
โจทย์ของเรา: จะรู้ได้อย่างไรว่าทุเรียนกำลังสุกเร็วผิดปกติหรือเริ่มเสีย ตั้งแต่ในล้งจนถึงในตู้คอนเทนเนอร์ โดยไม่ต้องผ่าผล
Notes: เราเลือกปัญหานี้เพราะผลกระทบสูง เป็นปัญหาที่เงียบ เพราะกลิ่นเปลี่ยนในตู้ปิดสนิทและไม่มีใครวัด IoT แก้ได้ตรงจุดเพราะต้องวัดต่อเนื่องในที่ที่คนไม่อยู่ และทำได้ด้วยทีมเรา โจทย์ของเราคือจะรู้ได้อย่างไรว่าทุเรียนกำลังสุกเร็วผิดปกติหรือเริ่มเสีย โดยไม่ต้องผ่าผล

## Slide 6: กลุ่มเป้าหมาย: ขายให้ใคร ใครใช้ ใครจ่าย
ลูกค้าหลัก
ล้งและผู้ส่งออกทุเรียน
ปัญหา: ล็อตสุกเกินหรือเสียโดนตีกลับ เสียชื่อและสถานะส่งออก
ได้: รู้ก่อนว่าล็อตไหนเสี่ยง ส่งตลาดใกล้ก่อน
ใช้งาน: ฝ่าย QC ที่ลานคัด
ลูกค้ารอง
บริษัทขนส่งและห้องเย็น
ปัญหา: ไม่รู้สภาพผลไม้ระหว่างทาง เคลมยาก
ได้: ประวัติกลิ่นรายตู้ ใช้เป็นหลักฐาน
ใช้งาน: วางกล่องในตู้ ไม่ต้องดูแล
กลุ่มทดลองตลาด
ร้านผลไม้พรีเมียมและขายออนไลน์
ปัญหา: ลูกค้าได้ผลดิบหรือเละ ร้องเรียน
ได้: บอกลูกค้าว่าพร้อมกินวันไหน
ใช้งาน: ดมวันละครั้งที่หน้าร้าน
เริ่มขายที่ล้งก่อน เพราะเจ็บปวดที่สุดและจ่ายได้ ส่วนร้านค้าใช้ทดลองตลาดเพราะเก็บผลตอบรับง่าย
Notes: กลุ่มเป้าหมายหลักคือล้งและผู้ส่งออกทุเรียน เพราะเจ็บปวดที่สุดและจ่ายได้ กลุ่มรองคือบริษัทขนส่งและห้องเย็น ส่วนร้านผลไม้พรีเมียมและขายออนไลน์ใช้เป็นกลุ่มทดลองตลาด เพราะเก็บผลตอบรับได้ง่าย

## Slide 7: แนวทางที่ใช้กันมานานแล้ว และข้อจำกัด
วิธี
ทำอย่างไร
ข้อจำกัด
นับวันหลังดอกบาน
ผูกป้ายตอนดอกบาน ตัดตามจำนวนวัน
ต่างกันตามพันธุ์ สวน และอากาศ ไม่ได้บอกสภาพผลหลังตัด
มือตัดเคาะฟังเสียง
อาศัยประสบการณ์ ฟังเสียงเปลือก
ขึ้นกับทักษะของแต่ละคน ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้
ผ่าวัดน้ำหนักแห้ง
เกณฑ์ มกษ. 3-2567 (หมอนทอง ≥ 32%)
ต้องทำลายผล (ลูกละราว 480–640 บาท) ทำได้แค่สุ่ม
NIR สเปกโตรมิเตอร์
ยิงแสงใกล้อินฟราเรดผ่านเปลือก
เครื่องแพง ความแม่นยังจำกัด (SEP 1.67%, R 0.78) และแปรตามความเร็วการแก่
GC-MS ในแล็บ
แยกสารกลิ่นทีละตัว แม่นที่สุด
แพง ช้า ต้องส่งตัวอย่าง ใช้หน้างานหรือในตู้ไม่ได้
Data logger ในตู้
บันทึกอุณหภูมิและความชื้น
รู้แค่สภาพอากาศในตู้ ไม่รู้ว่าผลไม้กำลังสุกหรือเสีย
ที่มา: LINE Today (มกษ. 3-2567), ISHS (NIR หลง-หลินลับแล)
Notes: วิธีที่ใช้กันมานานมีข้อจำกัดทุกวิธี นับวันหลังดอกบานไม่บอกสภาพผลหลังตัด มือตัดเคาะฟังเสียงขึ้นกับทักษะ ผ่าวัดน้ำหนักแห้งต้องทำลายผล ลูกละราว 480 ถึง 640 บาท NIR แพงและความแม่นยังจำกัด GC-MS แม่นที่สุดแต่ใช้หน้างานหรือในตู้ไม่ได้ และ data logger รู้แค่สภาพอากาศในตู้

## Slide 8: ทำไมเราใช้ "จมูก" + FlyHash
ช่องว่างที่ค้นแล้วยังไม่พบ
ค้นแล้วไม่พบเครื่องที่ "ดม" ผลไม้ได้ต่อเนื่อง ราคาถูก ทำงานในตู้ที่ไม่มีเน็ต และเรียนพันธุ์ใหม่ได้เอง รวมอยู่ในเครื่องเดียว ทั้งที่กลิ่นคือสัญญาณแรกของการสุกและการเสีย
e-nose ราคาถูกปี 2025 ทำได้บางส่วน (ติดตามการสุก ตรวจเพลี้ยแป้ง) แต่เพิ่มพันธุ์ใหม่ต้องเทรนใหม่ — ดูสไลด์ 13
1
กลิ่นเปลี่ยนก่อนตาเห็น
ผลที่สุกปล่อยสารระเหยมากกว่าผลแก่ที่ยังไม่สุกราว 4 เท่า
2
ไม่ทำลายผล
ดมได้ทุกลูก ทุกล็อต ซ้ำได้ทุกวัน
3
เรียนจากตัวอย่างน้อย
FlyHash ไม่ต้องใช้ข้อมูลมหาศาลแบบ deep learning
4
ทำงานบนบอร์ดเล็ก
รันบน ESP32 ได้ ไม่ต้องพึ่งคลาวด์ในตู้
5
บอกได้ว่า "ไม่แน่ใจ"
ส่งลูกนั้นให้คนตรวจแทนการเดา
ที่มา: phtnet (SPME ทุเรียนแก่เทียบสุก)
Notes: ทำไมเราใช้จมูกและ FlyHash กลิ่นเปลี่ยนก่อนตาเห็น ผลที่สุกปล่อยสารระเหยมากกว่าผลแก่ราว 4 เท่า ดมได้โดยไม่ทำลายผล ดมได้ทุกลูกทุกล็อต FlyHash เรียนจากตัวอย่างน้อย ไม่ต้องข้อมูลมหาศาลแบบ deep learning ทำงานบนบอร์ดเล็ก และบอกได้ว่าไม่แน่ใจ เรื่องช่องว่าง เราค้นแล้วไม่พบเครื่องที่ครบทุกข้อในเครื่องเดียว งานปี 2025 ทำได้บางส่วน

## Slide 9: หลักการดมกลิ่นของ FlyHash
ตัวรับกลิ่น 50 ชนิด
เซนเซอร์แก๊สหลายช่อง
→
แอนเทนนัลโลบ
ปรับมาตรฐาน ตัดผลความเข้ม
→
เคนยอน 2,000 เซลล์
สุ่มรับ 6 ช่อง/เซลล์
→
APL เก็บแค่ 5%
ได้แท็ก 100 บิต
ทำไมหลักการนี้เหมาะกับโจทย์ผลไม้
1
กลิ่นคล้ายกัน → แท็กคล้ายกัน
ผลที่สุกระดับเดียวกันได้แท็กใกล้กัน ค้นหาเพื่อนบ้านได้เร็ว
2
ไม่สนใจความเข้มข้น
ลูกใหญ่กลิ่นแรงกว่า แต่ไม่ได้แปลว่าสุกกว่า
3
เรียนเพิ่มได้ทีละตัวอย่าง
เพิ่มพันธุ์หรือผลไม้ใหม่โดยไม่ลบความจำเดิม
4
ใช้แค่การบวกและการเลือก
ราว 12,000 การบวกต่อการดมหนึ่งครั้ง เบาสำหรับ ESP32
FlyHash กับกลิ่นผลไม้จริงยังเป็นสมมติฐานของทีม — รายละเอียดอยู่สไลด์ข้อจำกัด
อ้างอิง: Dasgupta et al. (2017) Science · ตัวเลข 50 → 2,000 → 5% ตามโมเดลที่ใช้ใน mockup
Notes: หลักการของ FlyHash มาจากสมองแมลงหวี่ ตัวรับกลิ่น 50 ชนิดส่งเข้าแอนเทนนัลโลบที่ปรับมาตรฐานและตัดผลความเข้ม ต่อไปยังเคนยอน 2,000 เซลล์ สุ่มรับ 6 ช่องต่อเซลล์ แล้ว APL เก็บแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ ได้แท็ก 100 บิต เหมาะกับผลไม้เพราะกลิ่นคล้ายกันได้แท็กคล้ายกัน ไม่สนใจความเข้มข้น เรียนเพิ่มได้ทีละตัวอย่าง และใช้แค่การบวกและการเลือก อ้างอิง Dasgupta 2017 FlyHash กับกลิ่นผลไม้จริงยังเป็นสมมติฐาน

## Slide 10: FlyHash Brain Lab: ลองเล่นได้จริงใน mockup
สมองแมลงหวี่ 3D ที่ลากหมุนได้ และคำนวณ FlyHash จริงทุกครั้งที่ปรับค่า
สิ่งที่ mockup ให้ลอง
เลือกกลิ่น ผสมกลิ่น ปรับความเข้มข้นและสัญญาณรบกวน
เห็นเซลล์เคนยอนที่ทำงานสว่างขึ้น และแท็ก 100 บิต
ความจำ: เทียบความคล้ายของกลิ่นใหม่กับกลิ่นที่จำไว้
การเรียนรู้: "ให้น้ำตาล" หรือ "ไฟช็อต" แล้วผลลามไปกลิ่นที่คล้ายกัน
มีการมองเห็นและความหิวเป็นอินพุตเสริม
กลิ่นใน mockup ผู้ใช้เลือกเอง ยังไม่ใช่ข้อมูลจากเซนเซอร์จริง
github.com/marawanmak/flyhash-mockup · เว็บ: moolek02.github.io/e-nose-hub/flyhash-mockup.html
Notes: FlyHash Brain Lab คือ mockup ของทีม เป็นสมองแมลงหวี่สามมิติที่ลากหมุนได้ และคำนวณ FlyHash จริงทุกครั้งที่ปรับค่า เลือกกลิ่น ผสมกลิ่น ปรับความเข้มข้นและสัญญาณรบกวน ดูเซลล์เคนยอนที่ทำงานและแท็ก 100 บิต กลิ่นในนี้ผู้ใช้เลือกเอง ยังไม่ใช่ข้อมูลจากเซนเซอร์จริง

## Slide 11: ไม่มีสารเดียวที่บอกว่า "เน่า"
เน่าจากเชื้อรา
Styrene (แอปเปิลติด P. expansum)
confirmed
เอสเทอร์เฉพาะ P. expansum
partial
1-Octen-3-ol จาก Botrytis — ไม่เหมาะตรวจระยะเริ่มต้น
partial
Geosmin / MIB (องุ่นเท่านั้น)
partial
หมัก / ขาดออกซิเจน
Ethyl acetate + ethanol + acetaldehyde (สตรอว์เบอร์รีใน MA)
confirmed
Ethanol พบในแอปเปิลเน่าด้วย แยกจากเน่ายาก
confirmed
ไม่จำเพาะ / บอกแค่สุก
Ethylene: ทั้งฮอร์โมนสุกและเพิ่มเมื่อติดเชื้อ ใช้เดี่ยวๆ ไม่ได้
confirmed
เอสเทอร์ และสารกำมะถัน (ทุเรียนสุก)
confirmed
Hexanal, limonene
partial
ลายนิ้วมือ VOC ต่างกันตามเชื้อและผลไม้ ไม่มีสารตัวเดียวที่ยืนยันได้ว่าผลไม้ทุกชนิดเน่า (Sun et al. 2025, Food Chem X, doi:10.1016/j.fochx.2025.102866)
Notes: ผลไม้เสียไม่ได้ปล่อยสารตัวเดียว งานวิจัยแบ่งสารระเหยเป็นสามกลุ่ม กลุ่มเน่าจากเชื้อรา เช่น styrene ในแอปเปิล กลุ่มหมักจากการขาดออกซิเจน คือ ethanol acetaldehyde และ ethyl acetate และกลุ่มไม่จำเพาะ เช่น ethylene ที่บอกแค่ความสุก ป้ายกำกับ confirmed partial บอกว่าอ่านต้นฉบับถึงระดับไหน รีวิวหลัก Sun และคณะ 2025 สรุปว่าไม่มีสารเดียวที่ยืนยันได้ว่าผลไม้ทุกชนิดเน่า

## Slide 12: ทุเรียนสุกก็กลิ่นเปลี่ยน — แล้วเราอ่านอะไร
เอสเทอร์ (µl/L) ระยะแก่ → ระยะสุก
7.8 → 33.4
สารกำมะถัน (µl/L) ระยะแก่ → ระยะสุก
0.45 → 3.0
ทุเรียน Mon Thong, SPME + GC-MS · Chawengkijwanich 2008 · confirmed · เพิ่มตอนสุก ไม่ใช่ตอนเน่า (มี 2 ระยะ ไม่มีระยะเน่า)
สิ่งที่เซนเซอร์อ่านได้จริง
เราไม่อ่านสารรายตัว — อ่านรูปแบบ Rs/R0 ของเซนเซอร์หลายตัวและการเปลี่ยนตามเวลา
รายชื่อสาร (ethanol, acetaldehyde, ethyl acetate, 1-octen-3-ol) ใช้เลือกเซนเซอร์และตีความ ไม่ได้อ่านเป็น ppm
เซนเซอร์ MOS ราคาถูก: ไม่มีรุ่นไหนที่ datasheet ระบุ acetaldehyde / ethyl acetate / ethylene — ใช้ดูแนวโน้ม VOC รวม
ethanol: มีในกราฟ datasheet ของ TGS2602, TGS2603, BME680/688 และ MQ-3
ในทุเรียน ethyl acetate และ ethanol เด่นตั้งแต่ระยะแก่ — ดูการเปลี่ยนตามเวลา ไม่ใช้ค่าสัมบูรณ์ตัดสินว่าเน่า (ข้อสังเกตของทีม ยังไม่ได้ทดลอง)
ตัวเลขความเข้มข้นของสารเสียแทบไม่มีในงานที่อ่านได้
Notes: ทุเรียนสุกก็กลิ่นเปลี่ยน เอสเทอร์เพิ่มจาก 7.8 เป็น 33.4 และสารกำมะถันจาก 0.45 เป็น 3.0 ไมโครลิตรต่อลิตร ตอนเปลี่ยนจากแก่เป็นสุก ไม่ใช่ตอนเน่า ข้อสำคัญคือเซนเซอร์ MOS ราคาถูกไม่มีรุ่นไหนที่ datasheet ระบุ acetaldehyde ethyl acetate หรือ ethylene เราจึงไม่อ่านสารรายตัว แต่ดูรูปแบบของเซนเซอร์หลายตัวและแนวโน้ม VOC รวมตามเวลา

## Slide 13: งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเราต่างอย่างไร
งาน
ทดสอบจริงแล้ว?
ผล
ข้อจำกัด
เราต่างอย่างไร
e-nose ทุเรียน (2010)
ใช่ ทุเรียนจริง + GC-MS + ชิม
แยกยังไม่สุก/สุก/สุกเกินได้ชัด
วิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์
ฝังในเครื่อง + IoT
e-nose ราคาถูก (2025)
ใช่ หมอนทอง กระดุมทอง ทั้งในและนอกอาคาร
ติดตามการสุก ตรวจเพลี้ยแป้งได้ (กลางแจ้ง ~61%*)
เพิ่มพันธุ์ใหม่ต้องเทรนใหม่
เรียนเพิ่มได้ทีละตัวอย่าง
flash-GC e-nose (มฟล.)
ใช่ เนื้อหมอนทองที่บ่มแล้ว
แยกได้ชัดเฉพาะบางกลุ่ม
เครื่องแพง ใช้ในแล็บ
เน้นการสุก/เสียที่กลิ่นทำได้
e-nose มะม่วง (2022)
ใช่ มะม่วงที่ถูกแมลงวันผลไม้วางไข่
พบสารบ่งชี้ภายใน 24–48 ชม.
ระดับแล็บ
ต่อยอดไปกลุ่มมะม่วงได้
NIR ทุเรียน
ใช่ ผลจริงพันธุ์หลง-หลินลับแล
น้ำหนักแห้ง SEP 1.67%
แพง แปรตามการแก่
โมดูลเสริมระดับ C
FlyHash / FlyNN
กับชุดข้อมูล ยังไม่ใช่เซนเซอร์กลิ่น
ค้นหาความคล้ายได้ดี ใช้ทรัพยากรน้อย
ยังไม่มีใครใช้กับผลไม้
นำมาใช้กับกลิ่นจริงเป็นครั้งแรก
แก้ได้จริงไหม: การสุก การเน่า และแมลง มีงานยืนยันกับผลไม้จริงแล้ว ส่วนการจับทุเรียนอ่อนด้วยกลิ่นยังไม่มีหลักฐาน · ค้นแล้วไม่พบงาน e-nose แยกทุเรียนเน่า vs ปกติพร้อม accuracy
* 61% = จำแนกถูก 92/150 และ 91/150 (คำนวณเอง เปเปอร์ไม่ได้รายงานค่ารวม; LDA ตัวอย่างน้อย ไม่ใช่การเน่า) · Chiu 2025 ใช้ Grove GM series กับ ESP32 คัดจาก 13 รุ่นที่รวม MQ แล้วเลือก GM · ที่มา: ISHS (2010), PMC/PeerJ (2025), MFU, ScienceDirect (2022), ISHS (NIR), Science (2017), FlyNN
Notes: งานที่เกี่ยวข้องและเราต่างอย่างไร e-nose ทุเรียนปี 2010 แยกยังไม่สุก สุก สุกเกินได้ชัดแต่วิเคราะห์บนคอมพิวเตอร์ งานปี 2025 ราคาถูก ใช้ Grove GM series กับ ESP32 ซึ่งคัดจาก 13 รุ่นที่รวม MQ แล้วเลือก GM ตรวจเพลี้ยแป้งกลางแจ้งได้ราว 61 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขนี้คำนวณเองจาก 92 ใน 150 และ 91 ใน 150 เปเปอร์ไม่ได้รายงานค่ารวม ตัวอย่างน้อย ไม่ใช่การเน่า เราค้นแล้วไม่พบงานแยกทุเรียนเน่ากับปกติพร้อม accuracy

## Slide 14: อุปกรณ์ต้นแบบ (ชุด A) และหนึ่งรอบดม
อากาศเข้า
ไส้กรองคาร์บอน
→
วาล์ว 3 ทาง
สลับดม/ล้าง
→
ห้องเซนเซอร์
BME688 + Figaro
→
ปั๊มลม 5V
ดูดอากาศ
→
ทางออก
ห้องดม
โหลแก้ว/หม้อสแตนเลส
↑
ESP32-S3 + ADS1115
อ่านค่า + FlyHash
↓
→
Wi-Fi / MQTT
แดชบอร์ด + LINE Messaging API
ผังเดิมใช้ ESP32-S3 · ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่แทนได้ (ดูสไลด์สำรอง)
รอบดมหนึ่งรอบ
1
วัดเส้นฐาน
เป่าอากาศสะอาดจนค่านิ่ง
2
ปิดห้องดม 5–10 นาที
ให้กลิ่นสะสม
3
ดม 60–90 วินาที
ปรับอุณหภูมิฮีตเตอร์เป็นขั้น
4
ล้าง
ค่าต้องกลับเส้นฐานก่อนลูกถัดไป
ค่าเซนเซอร์ → แปลงเป็น 20–40 ค่า → ปรับมาตรฐาน + FlyHash → เทียบความจำ: ยังไม่สุก / สุกพอดี / เริ่มเสีย / ไม่แน่ใจ → MQTT → แดชบอร์ด + LINE
แจ้งเตือนผ่าน LINE Messaging API เพราะ LINE Notify ปิดบริการแล้ว · ผลตรวจแต่ละลูกป้อนกลับเป็นความจำใหม่ · ขั้นตอนและเวลาเป็นแผนของทีม
Notes: อุปกรณ์ต้นแบบชุด A อากาศผ่านไส้กรองคาร์บอนและวาล์วสามทางที่สลับดมกับล้าง ห้องดมใส่ผลไม้ ห้องเซนเซอร์มี BME688 และ Figaro ปั๊มลมห้าโวลต์ดูดอากาศ ESP32-S3 กับ ADS1115 อ่านค่าและรัน FlyHash ส่งผ่าน Wi-Fi MQTT ไปแดชบอร์ดและ LINE หนึ่งรอบดมมีสี่ขั้น วัดเส้นฐาน ปิดห้องดมให้กลิ่นสะสม ดม และล้าง ตัวเลขเวลาเป็นแผนของทีม ยังไม่ได้ทดสอบกับเครื่องจริง

## Slide 15: วิธีใช้งาน: ง่ายที่สุดสำหรับคนหน้างาน
ที่ลานคัด (ด่านดม)
1
วางผลในห้องดม
ปิดฝา
2
กดปุ่มเดียว
เครื่องดมเองจนจบรอบ
3
ดูไฟ 4 สี
เขียว เหลือง แดง เทา (ไม่แน่ใจ)
ในตู้คอนเทนเนอร์ (จมูกในตู้)
1
เสียบไฟ วางกล่อง
ติดผนังตู้ ไม่ต้องตั้งค่า
2
ปล่อยทิ้งไว้
ดมเองทุก 15–30 นาที
3
รับแจ้งเตือนใน LINE
เมื่อกลิ่นสุกเร็วผิดปกติ
หลักออกแบบ: ปุ่มเดียว ไฟสีอ่านได้จากระยะไกล ข้อความภาษาไทย และสอนเครื่องเพิ่มได้ด้วยการกดตอบใน LINE ว่าผลจริงเป็นอย่างไร
Notes: วิธีใช้งานต้องง่ายที่สุดสำหรับคนหน้างาน ที่ลานคัด วางผลในห้องดม ปิดฝา กดปุ่มเดียว แล้วดูไฟสี่สี ในตู้คอนเทนเนอร์ เสียบไฟ วางกล่องติดผนังตู้ ปล่อยทิ้งไว้ เครื่องดมเองทุก 15 ถึง 30 นาที แล้วรับแจ้งเตือนใน LINE หลักออกแบบคือปุ่มเดียว ไฟสีอ่านได้จากระยะไกล ข้อความภาษาไทย และสอนเครื่องเพิ่มได้ด้วยการกดตอบใน LINE

## Slide 16: Simulation: ดูภายในเครื่อง
ค่าจำลอง ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง
ตัวเครื่อง 3 มิติ: ห้องดม · วาล์ว · ห้องเซนเซอร์ · ปั๊ม
ปรับสถานะผลไม้ สด → สุก → เริ่มเน่า → เน่า แล้วดูแก๊สในห้องดมและกราฟเปลี่ยนตาม
ตัวเลขทุกตัวเป็นหน่วยสมมติ (a.u.) ไม่ใช่ ppm และไม่ใช่ผลจากเครื่องจริง
เว็บ: moolek02.github.io/e-nose-hub
กราฟ Rs/R0 จำลอง
ของ TGS2602 · TGS2603 · BME688 #1 แถบพื้นสีเข้ม = ช่วงรอบล้าง
Notes: นี่คือภาพหน้าจอจาก simulation บนเว็บของเรา ปรับสถานะผลไม้จากสดถึงเน่า แล้วดูแก๊สในห้องดมกับกราฟเซนเซอร์เปลี่ยนตาม ทุกตัวเลขเป็นการจำลอง หน่วยสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริงจากเครื่อง ลองเล่นได้ที่ลิงก์ในสไลด์สุดท้าย

## Slide 17: ความเป็นไปได้ของอุปกรณ์ และแผนทดลอง
ระดับ
มีอะไรบ้าง
ความยาก
งบประมาณ
A ต้นแบบ (ทำก่อน)
ESP8266 ที่มีอยู่ (หรือ ESP32-S3), BME688, Figaro 2 ตัว, ระบบท่อ
ง่าย ทำได้ในทีม
≈ ฿3,500 / ≈ ฿1,400–2,100*
B คุณภาพ
เพิ่ม PID, Figaro 4 ตัว, H₂S, CO₂, คุมอุณหภูมิ, ADC 24 บิต
กลาง ต้องนำเข้า
60,000–100,000 บาท**
C วิจัย/QC
ระดับ B + NIR + ส่งตรวจ GC-MS เป็นเฉลย
ยาก ต้องมีพันธมิตร
1–3 แสนบาทขึ้นไป**
* ราคา Lazada/allnewstep 26 ต.ค. 2026 ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE · ** ประมาณการเดิมของทีม ยังไม่ได้ขอใบเสนอราคา/ไม่ได้ตรวจกับ BOM ใหม่
ทำไมเชื่อว่าทำได้
งานปี 2025 ทำ e-nose ราคาถูกด้วยเซนเซอร์ 4 ตัว ทดสอบกับหมอนทองและกระดุมทองแล้ว
ชิ้นส่วนหาซื้อได้จาก RS ไทย, Mouser, DigiKey และ Lazada
FlyHash ลองเล่นได้ใน mockup (กลิ่นจำลอง)
แผนทดลอง
เผาฮีตเตอร์เซนเซอร์ให้เส้นฐานนิ่ง (v5: 48 ชม.)
ทดสอบกลิ่นง่ายก่อน: เอทานอล กล้วย มะม่วง
ดมทุเรียนลูกเดิมทุกวันจนสุกเกิน แบ่ง 3 คลาส
เทียบ 2 ชุดเซนเซอร์จากผลไม้ชุดเดียวกัน ด้วย cross-validation เดียวกัน
FlyHash บน Python ก่อน แล้วค่อยลง ESP32
ที่มา: PeerJ / PMC (2025), RS Thailand, Mouser, DigiKey, Lazada · ระดับ B ยังต้องขอใบเสนอราคา
Notes: ความเป็นไปได้แบ่งสามระดับ ระดับ A ต้นแบบทำก่อน งบประมาณจากราคาจริงที่เช็กวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ระดับ B และ C เป็นประมาณการเดิมของทีม ยังต้องขอใบเสนอราคา ที่เชื่อว่าทำได้เพราะมีงานปี 2025 และหาชิ้นส่วนได้ แผนทดลองคือเทียบสองชุดเซนเซอร์จากผลไม้ชุดเดียวกัน ด้วย cross-validation เดียวกัน และเราไม่เดาความแม่นยำล่วงหน้า

## Slide 18: งบประมาณ ชุด A: 2 แบบ
ชุดเดิม
TGS2602 + TGS2603 + BME688 ×2
≈ ฿3,500
ราคายืนยันแล้ว ฿2,039 (58%) · ราคายังต้องยืนยัน ฿1,479 (42%)
ชุดประหยัด
MQ-3 + MQ-135 + BME680 ×1
≈ ฿1,400–2,100
ที่ BME680 ฿342: ยืนยันแล้ว ฿374 (27%) · ยังต้องยืนยัน ฿1,011 (73%) · ที่ ฿1,078 ≈ ฿2,121
ถูกกว่า ≈ ฿1,400–2,100
ชุดประหยัดเสียอะไร
ไม่มี TGS2603 (อมีน/กำมะถัน) และไม่มีตัวอ้างอิงอากาศ ต้องแก้วงจร (ข้อเสนอ ยังไม่มีคนตรวจ)
Chiu 2025 คัด MQ ออกแล้วเลือก Grove GM — ชุดประหยัดเป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบ ตอบเป็นตัวเลขความแม่นยำที่ลดลงไม่ได้
ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ (ESP32-S3 ฿200 ไม่รวม)
ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรองคาร์บอน กล่อง ท่อ PTFE
ราคา Lazada / allnewstep 26 ต.ค. 2026 เปลี่ยนได้
Notes: งบประมาณระดับ A มีสองชุด ชุดเดิมประมาณ 3,500 บาท ชุดประหยัดประมาณ 1,400 ถึง 2,100 บาท ขึ้นกับว่าใช้ BME680 รุ่นราคา 342 หรือ 1,078 บาท ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง และท่อ PTFE ราคาจาก Lazada วันที่ 26 ตุลาคม 2026 ส่วนที่ยังต้องยืนยันคือสัดส่วนที่ติดป้าย partial ชุดประหยัดเสียเซนเซอร์กลุ่มอมีนและกำมะถัน TGS2603 และตัวอ้างอิงอากาศ และ Chiu 2025 คัด MQ ออกแล้วเลือก Grove GM ชุดประหยัดจึงเป็นสมมติฐานที่ต้องทดสอบ ไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัย

## Slide 19: Business Model Canvas
พันธมิตรหลัก
สำนักงานเกษตรจังหวัด
ล้งที่มีฝ่าย QC (จุดเก็บข้อมูล)
ผู้จำหน่ายเซนเซอร์ (RS, Mouser, DigiKey)
แหล่งทุน NIA, depa
กิจกรรมหลัก
พัฒนาเฟิร์มแวร์ FlyHash
ประกอบและสอบเทียบเครื่อง
เก็บเฉลย สร้างแพ็กความจำ
ทรัพยากรหลัก
อัลกอริทึม FlyHash (open-source)
คลังกลิ่นและแพ็กความจำ
mockup และชุดต้นแบบ A
คุณค่าที่เสนอ
รู้ก่อนทุเรียนสุกเกินหรือเสีย ตั้งแต่ล้งถึงตู้
ไม่ต้องผ่าผล ดมได้ทุกล็อต
ใช้ง่าย ปุ่มเดียว แจ้งเตือนใน LINE
เรียนพันธุ์ใหม่ได้ และบอกได้ว่าไม่แน่ใจ
เครื่องราคาหลักพันบาท
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
อัปเดตแพ็กความจำทุกฤดู
บริการสอบเทียบ
LINE OA แจ้งเตือนและรับเฉลย
ช่องทาง
ขายตรงล้งและผู้ส่งออก
ผ่านสำนักงานเกษตร/สหกรณ์
งานแสดงสินค้าเกษตร
กลุ่มลูกค้า
ล้งและผู้ส่งออกทุเรียน (หลัก)
บริษัทขนส่งและห้องเย็น
ร้านผลไม้พรีเมียมและออนไลน์
ต่อยอด: มะม่วง ลำไย ห้องบ่ม
โครงสร้างต้นทุน
เครื่องชุด A ≈ ฿3,500 (ชุดเดิม) / ≈ ฿1,400–2,100 (ชุดประหยัด) ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรอง กล่อง ท่อ PTFE · ชุด B 60,000–100,000 บาท (ประมาณการเดิม)
ค่าผลไม้สำหรับเก็บข้อมูล เปลี่ยนเซนเซอร์ และสอบเทียบ
รายได้
ขายหรือให้เช่าเครื่อง (จมูกในตู้คิดรายเที่ยว)
ค่าสมาชิกแพ็กความจำรายฤดู + รายงานคุณภาพรายล็อต
Notes: Business Model Canvas คุณค่าที่เสนอคือรู้ก่อนทุเรียนสุกเกินหรือเสียตั้งแต่ล้งถึงตู้ ไม่ต้องผ่าผล ใช้ง่ายปุ่มเดียว เรียนพันธุ์ใหม่ได้ และบอกได้ว่าไม่แน่ใจ ลูกค้าหลักคือล้งและผู้ส่งออก ช่องทางคือขายตรง ผ่านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และงานแสดงสินค้าเกษตร โครงสร้างต้นทุนปรับตาม BOM ใหม่ ชุด A ประมาณ 3,500 หรือ 1,400 ถึง 2,100 บาท ส่วนชุด B เป็นประมาณการเดิม

## Slide 20: สำรวจกลุ่มอื่น: แกนเดิม เพิ่มแค่โมดูล
กลุ่ม
ปัญหาของเขา
โมดูลที่ต้องเพิ่ม
ความพร้อม
สวนและล้งมะม่วง
โรคหลังเก็บเกี่ยว หนอนแมลงวันผลไม้
ใช้ชุดทุเรียนได้ทันที (+NIR ถ้ามีทุน)
สูง: กลิ่นสุกชัดกว่าทุเรียน
ห้องบ่มกล้วย มะละกอ
สุกไม่พร้อมกัน เลยจุดขาย
เซนเซอร์เอทิลีนเกรดดี
กลาง: เซนเซอร์ราคาสูง
โรงรมลำไย
SO₂ ตกค้าง จีนตีกลับราว 20 ตู้
เซนเซอร์ SO₂ สองช่วงวัด + วาล์วเจือจาง
กลาง: ต้องเทียบกับผลแล็บ
ล้งเงาะ ลิ้นจี่ ลองกอง
หมักและเน่าเร็วหลังเก็บ
เน้นช่องแอลกอฮอล์และ CO₂
สูง: ใช้แกนเดิม
ส้ม ส้มโอ
ผลเน่าจากเชื้อรา
PID ช่วงวัดกว้าง
กลาง: น้ำมันผิวส้มรบกวน
มังคุด
เนื้อแก้ว ยางไหล (ไม่มีกลิ่น)
NIR + ความหนาแน่นเป็นหลัก
ต่ำ: กลิ่นช่วยแค่ตรวจเน่า
ที่มา: งานวิจัย e-nose มะม่วง (ScienceDirect), Bangkok Biz News (ลำไย) · ความพร้อมเป็นการประเมินของทีม
Notes: ขยายไปกลุ่มอื่นได้โดยใช้แกนเดิมและเพิ่มแค่โมดูล มะม่วงใช้ชุดทุเรียนได้ทันที ห้องบ่มกล้วยมะละกอเพิ่มเซนเซอร์เอทิลีน โรงรมลำไยเพิ่มเซนเซอร์ SO2 ล้งเงาะลิ้นจี่ลองกองเน้นช่องแอลกอฮอล์และ CO2 ส้มต้องใช้ PID ส่วนมังคุดกลิ่นช่วยได้แค่ตรวจเน่า ความพร้อมเป็นการประเมินของทีม ไม่ใช่ผลทดสอบ

## Slide 21: ข้อจำกัดของ prototype (ชุด A)
ทำไม่ได้
แยกทุเรียนอ่อนกับแก่จากกลิ่นอย่างเดียว
ตรวจสาร BY2 และแคดเมียม (ไม่มีกลิ่น)
แทนการตรวจตามมาตรฐาน มกษ.
ทำได้แต่ยังจำกัด
เซนเซอร์ MOS ราคาถูก ความแม่นจำกัด วัดสารรายชนิดไม่ได้
ดมได้ทีละลูก ราว 10 นาทีต่อรอบ
ในตู้ไม่มีเน็ต ต้องเก็บข้อมูลไว้ส่งทีหลัง
ยังไม่ได้พิสูจน์
ยังไม่ได้ทดสอบกับทุเรียนจริง
ยังไม่รู้ว่าต้องสอนใหม่บ่อยแค่ไหนต่อพันธุ์และฤดู
ความทนทานในล้งที่ร้อนชื้น
ที่ยังไม่ได้ทำ (รวมคำเตือน)
ยังไม่มีผลทดลองจากเครื่องของเรา — ไม่อ้างความแม่นยำ
ยังไม่ได้ทดสอบ FlyHash กับกลิ่นผลไม้จริง
ค่าใน simulation เป็นค่าจำลอง ราคาบางรายการ (เช่น BME680) ยังต้องยืนยัน
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นห้องแล็บ ตัวเลขความเข้มข้นมีน้อย
ทำสิ่งที่เป็นไปได้ก่อน: พิสูจน์การเฝ้าระวังการสุกและการเสียด้วยชุด A ก่อน แล้วค่อยเพิ่มเซนเซอร์ระดับ B และวิจัยเรื่องทุเรียนอ่อนเมื่อมีทุนและข้อมูล
Notes: ข้อจำกัดของ prototype ชุด A สิ่งที่ทำไม่ได้ ทำได้แต่ยังจำกัด และยังไม่ได้พิสูจน์ ขอรวมคำเตือนไว้ที่สไลด์นี้ ยังไม่มีผลทดลองจากเครื่องของเรา จึงไม่อ้างความแม่นยำ ยังไม่ได้ทดสอบ FlyHash กับกลิ่นผลไม้จริง ค่าใน simulation เป็นค่าจำลอง ราคาบางรายการยังต้องยืนยัน และงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นห้องแล็บ ตัวเลขความเข้มข้นมีน้อย ทำสิ่งที่เป็นไปได้ก่อน พิสูจน์การเฝ้าระวังการสุกและการเสียด้วยชุด A ก่อน

## Slide 22: Error check: จุดผิดพลาดและการตรวจจับ
จุดที่อาจผิดพลาด
เครื่องตรวจเจอได้อย่างไร
วิธีรับมือ
ความชื้นและอุณหภูมิในล้ง
ค่า SHT/BME เปลี่ยนเกินช่วงที่สอนไว้
ใช้ค่าต่างกับอากาศอ้างอิง ชดเชยในโมเดล
เซนเซอร์เพี้ยนสะสม
ดมกลิ่นมาตรฐานทุกเช้า ค่าต่างจากเมื่อวาน
ชดเชยหรือแจ้งให้สอบเทียบ
กลิ่นค้างในท่อ
ค่าไม่กลับเส้นฐานหลังล้าง
ล็อกไม่ให้ดมลูกถัดไปจนกว่าจะกลับ
เซนเซอร์อิ่มตัว
ค่าชนเพดานของช่วงวัด
เปิดวาล์วเจือจางแล้วดมใหม่
เซนเซอร์สองตัวขัดกัน
ช่องเดียวกันให้ค่าต่างกันมาก
ตอบ "ไม่แน่ใจ" ส่งให้คนตรวจ
กลิ่นที่ไม่เคยเจอ
คะแนนความแปลกใหม่ของ FlyHash สูง
เตือนแยก และขอเฉลยเพิ่มความจำ
โมเดลจำ "ลูก" แทน "ความสุก"
ทดสอบแบบกันทีละลูก/สวน แล้วความแม่นตก
เก็บข้อมูลหลายลูก หลายสวน หลายวัน
Notes: Error check จุดที่อาจผิดพลาดและวิธีที่เครื่องตรวจจับ ความชื้นและอุณหภูมิ ใช้ค่าต่างกับอากาศอ้างอิงชดเชยในโมเดล เซนเซอร์เพี้ยนสะสม ดมกลิ่นมาตรฐานทุกเช้า กลิ่นค้างในท่อ ล็อกไม่ให้ดมลูกถัดไป เซนเซอร์อิ่มตัว เปิดวาล์วเจือจาง เซนเซอร์สองตัวขัดกัน ตอบไม่แน่ใจ กลิ่นที่ไม่เคยเจอ เตือนแยกและขอเฉลย และโมเดลจำลูกแทนความสุก แก้ด้วยเก็บข้อมูลหลายลูกหลายสวนหลายวัน

## Slide 23: ขอคำชี้แนะจากกรรมการ
1
ควรเริ่มทดสอบที่ล้งก่อน หรือในตู้คอนเทนเนอร์ก่อน ถึงจะพิสูจน์คุณค่าได้ชัดที่สุด
2
การวางตำแหน่ง "เฝ้าการสุกและการเสีย" แทน "จับทุเรียนอ่อน" ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงพอหรือไม่
3
ควรลงทุนเซนเซอร์ระดับ B (PID) ตั้งแต่ต้น หรือพิสูจน์ด้วยชุด A ก่อน
4
มีหน่วยงานหรือล้งที่ควรติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลจริงหรือไม่
ขอบคุณครับ
moolek02.github.io/e-nose-hub
Simulation · โมเดล 3D · ผังต่อสาย · FlyHash Brain Lab
Notes: ขอคำชี้แนะจากกรรมการสี่ข้อ ควรเริ่มทดสอบที่ล้งหรือในตู้คอนเทนเนอร์ก่อน การวางตำแหน่งเฝ้าการสุกและการเสียแทนจับทุเรียนอ่อน ตอบโจทย์ผู้ใช้จริงพอหรือไม่ ควรลงทุนเซนเซอร์ระดับ B ตั้งแต่ต้นหรือพิสูจน์ด้วยชุด A ก่อน และมีหน่วยงานหรือล้งที่ควรติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลจริงหรือไม่ แล้วสแกน QR เพื่อลอง simulation โมเดลสามมิติ ผังต่อสาย และ FlyHash Brain Lab ขอบคุณครับ

## Slide 24: แหล่งอ้างอิง
Thai PBS: ทุเรียนอ่อนกว่า 500 ลูกในล้ง จันทบุรี — thaipbs.or.th/news/content/505466
MGR Online: ส่งออกผลไม้สด 2567 — mgronline.com/business/detail/9680000042916
Commerce News Agency: ลำไย มังคุด มะพร้าว 2567 — commercenewsagency.com/columnist/7677
Nation Thailand: ทุเรียน 2568–2569 — nationthailand.com/business/trade/40063289
LINE Today: เกณฑ์ มกษ. 3-2567 — today.line.me/th/v3/article/yzkGZxQ
ISHS (2010): e-nose ทุเรียน — ishs.org/ishs-article/875_41
PMC (2025): e-nose ราคาถูกกับทุเรียน — pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12393072
phtnet: GC-MS และ SPME ทุเรียนหมอนทอง · MFU: flash-GC e-nose หมอนทอง
ISHS / IEEE Access: NIR ทุเรียน · KMITL: น้ำหนักแห้งหมอนทอง 32%
Dasgupta et al. (2017) Science: A neural algorithm for a fundamental computing problem
FlyNN: federated classification with fruit-fly algorithms
ScienceDirect (2022): สารระเหยบ่งชี้มะม่วงถูก B. dorsalis วางไข่ · Bangkok Biz News: ลำไยกับ SO₂
Mockup: github.com/marawanmak/flyhash-mockup
Sun et al. 2025, Food Chem X 29:102866 — doi:10.1016/j.fochx.2025.102866
Chiu et al. 2025, PeerJ 13:e19936 — doi:10.7717/peerj.19936
Chawengkijwanich et al. 2008, Acta Hort 804:321–326 — doi:10.17660/ActaHortic.2008.804.45
Kim et al. 2018, Postharvest Biol Technol 146:51–59 — doi:10.1016/j.postharvbio.2018.08.003
Larsen 1994, Acta Hort 368:78–82 — doi:10.17660/ActaHortic.1994.368.7
Silva et al. 2022, Plant Physiol 191(1):575–590 — doi:10.1093/plphys/kiac408
Foods 2025, 14(18):3155 — doi:10.3390/foods14183155 (partial: อ่านจาก abstract)
Datasheet: Figaro TGS2602/TGS2603, Bosch BME688/BME680, Hanwei MQ-3, Winsen MQ-135
ราคา: Lazada.co.th, allnewstep.com, RS Thailand (26 ต.ค. 2026) — ไม่รวมค่าส่ง
Simulation / 3D / ผังต่อสาย / FlyHash Brain Lab: moolek02.github.io/e-nose-hub
ไฟล์วิจัยของทีม: fruit-spoilage-compounds, fruit-spoilage-voc, sensor-alternatives, sensor-accuracy-compare, e-nose-bom
Notes: แหล่งอ้างอิงทั้งหมด ฝั่งซ้ายคือแหล่งจากเด็คเดิมเรื่องปัญหา ตลาด และงานวิจัย ฝั่งขวาคือแหล่งงานวิจัยสารระเหย datasheet และราคาที่ใช้ในส่วนเทคนิคและงบประมาณ ผู้ฟังสามารถขอรายละเอียดเพิ่มได้

## Slide 25: Backup
หลักฐาน e-nose ในผลไม้อื่น
ESP8266 vs ESP32-S3: สิ่งที่ต้องเช็ก
ผังต่อสาย prototype
เซนเซอร์ตาม datasheet
รายการอุปกรณ์และราคา (BOM)
Notes: ส่วนสำรองสำหรับตอบคำถาม ถ้ามีเวลาเปิดตามที่ถูกถาม ไม่ต้องนำเสนอทั้งหมด

## Slide 26: หลักฐาน e-nose ในผลไม้ (งานของคนอื่น)
BACKUP
ทุเรียน Monthong · ESP32
61%
ตรวจเพลี้ยแป้งกลางแจ้ง (LDA) จำแนกถูก 92/150 และ 91/150 — คำนวณเอง เปเปอร์ไม่ได้รายงานค่ารวม ไม่ใช่การเน่า ตัวอย่างน้อย
confirmed
Chiu et al. 2025, PeerJ
พีชติดเชื้อ Monilinia laxa
>97%
e-nose + LDA แยก 3 กลุ่ม (ปกติ/เริ่มเน่า/เน่ากลาง) 100% ระยะเริ่มต้น ตามสรุป abstract พันธุ์เดียว ฉีดเชื้อเอง
partial
Foods 2025, 14(18):3155
เบอร์รี: ระดับความสุก
100%
ANN 10 เซนเซอร์ (MQ + TGS2602 ฯลฯ) 120 ผล blackberry 100%, whiteberry 88.3% — จำแนกระดับสุก ไม่ใช่เน่า
confirmed
Aghilinategh 2020
ทุกงานเป็นห้องทดลอง/ฉีดเชื้อเอง ผลไม้พันธุ์เดียว ตัวอย่างน้อย — ไม่ใช่ตัวเลขของเครื่องเรา
Notes: หลักฐานว่า e-nose ใช้กับผลไม้ได้มีอยู่ในงานอื่น งานทุเรียนของ Chiu 2025 ใช้ ESP32 ตรวจเพลี้ยแป้งกลางแจ้งได้ราว 61 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำนวณเองจาก 92 ใน 150 และ 91 ใน 150 ตัวอย่างน้อยและไม่ใช่การเน่า พีชติดเชื้อมากกว่า 97 เปอร์เซ็นต์ตามบทคัดย่อ และเบอร์รีแยกระดับสุกได้ดี ทั้งหมดเป็นงานห้องทดลอง ไม่ใช่ตัวเลขของเครื่องเรา

## Slide 27: ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่แทน ESP32-S3
BACKUP
หัวข้อ
ESP32-S3 (ผังเดิม)
ESP8266 (ที่มีอยู่)
ผลกับโปรเจกต์
ADC
หลายช่อง
1 ช่อง 10 บิต
ไม่กระทบ: อ่านเซนเซอร์ผ่าน ADS1115 (I²C)
I²C
ฮาร์ดแวร์ GPIO8/9
ซอฟต์แวร์ D2=GPIO4, D1=GPIO5
ใช้ขาใดก็ได้
ปั๊ม/วาล์ว
GPIO4 / GPIO5
D5=GPIO14 (PWM), D6=GPIO12
เลี่ยง GPIO0/2/15 (ขาบูต)
RAM
512 KB + PSRAM 8 MB
~80 KB ไม่มี PSRAM
ต้องเช็ก: BSEC ×2 + FlyHash อาจไม่พอ
Wi-Fi
มี
มี
ส่งข้อมูลขึ้นเว็บ/แดชบอร์ดได้เหมือนกัน
ราคา
฿200
฿0 (มีแล้ว)
หักออกจากทั้งสองชุดแล้ว ไม่ประหยัดซ้ำ
ถ้า RAM ไม่พอ: ส่งค่าดิบไปประมวลผลบนเครื่อง/คลาวด์ · ถ้าเป็นโมดูล ESP8266MOD เปล่า ต้องมีตัวแปลง USB-Serial และเรกูเลเตอร์ 3.3V
Notes: ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่แทน ESP32-S3 ADC ไม่กระทบเพราะอ่านผ่าน ADS1115 ข้อที่ต้องเช็กคือ RAM ประมาณ 80 กิโลไบต์ ไม่มี PSRAM ไลบรารี BSEC ของ BME688 สองตัวกับ FlyHash บนบอร์ดอาจไม่พอ ถ้าไม่พอให้ส่งค่าดิบไปประมวลผลที่เครื่องอื่นหรือคลาวด์ ราคา 0 บาทเพราะมีอยู่แล้ว และหักออกจากทั้งสองชุดในสไลด์งบประมาณแล้ว

## Slide 28: ผังต่อสาย prototype (ESP32-S3)
BACKUP
อะแดปเตอร์ 5V 3A
เลี้ยงทั้งระบบ · GND ร่วม
5V → ESP32, ฮีตเตอร์ TGS, ปั๊ม, วาล์ว
ESP32-S3 DevKitC-1
GPIO8 SDA · GPIO9 SCL
GPIO4 → ปั๊ม · GPIO5 → วาล์ว
I²C
ADS1115
0x48 · ADC 16 บิต
BME688 #1
0x76 · ห้องเซนเซอร์
BME688 #2
0x77 · อากาศอ้างอิง
TGS2602 (A0)
TGS2603 (A1)
MOSFET
MOSFET
ปั๊มลม 5V
วาล์ว 3 ทาง
ผังออกแบบ ยังไม่มีผลวัดจริง · ผังนี้เป็น ESP32-S3 (ESP8266 ดูสไลด์ก่อนหน้า)
ถ้าวาล์วเป็น 12V ใช้ไฟ 12V แยก GND ร่วม
ไดโอด 1N5819 คร่อมโหลด · 470µF ใกล้ปั๊ม
Notes: ผังต่อสายใช้ไฟ 5 โวลต์จากอะแดปเตอร์ตัวเดียว ESP32-S3 คุยกับ ADS1115 และ BME688 สองตัวผ่านบัส I2C เส้นเดียว อ่านค่า TGS ผ่าน ADS1115 และสั่งปั๊มกับวาล์วผ่าน MOSFET นี่คือผังที่ออกแบบไว้ ยังไม่มีผลวัดจริง ถ้าใช้ ESP8266 ดูสไลด์ก่อนหน้า

## Slide 29: เซนเซอร์ตาม datasheet
BACKUP
รุ่น
ตอบสนองต่อ (ตาม datasheet)
ชุด
TGS2602
สารอินทรีย์ระเหย แอมโมเนีย H₂S · กราฟมี ethanol, toluene
ชุดเดิม
TGS2603
กลิ่นอมีนและกำมะถัน (trimethylamine, methyl mercaptan) "อาหารเสีย เช่น ปลา"
ชุดเดิม
BME688
VOC และสารกำมะถัน ช่วง ppb · ผลเป็น gas resistance (ไม่ใช่ ppm รายสาร)
ชุดเดิม ×2
BME680
VOC (ethanol เป็นแก๊สทดสอบ) · ไม่มีการจัดประเภท VSC/H₂S ในหัวข้อที่อ่าน
ชุดประหยัด ×1
MQ-3
แอลกอฮอล์ไวมาก ไวน้อยต่อ benzine · กราฟ: alcohol, benzine, CH₄, hexane, LPG, CO
ชุดประหยัด
MQ-135
ammonia, sulfide, benzene series · กราฟ: H₂, NH₃, toluene (ไม่มี ethanol) · partial
ชุดประหยัด
datasheet ไม่ระบุความแม่นยำของค่า ppm และไม่มีรุ่นไหนระบุ acetaldehyde / ethyl acetate / ethylene
Chiu 2025 (ทุเรียน) ใช้ Grove GM102B/302B/502B/702B คัดจาก 13 รุ่นที่รวม MQ-2…MQ-135 แล้วเลือก GM
ที่มา: datasheet Figaro, Bosch, Hanwei, Winsen · PeerJ 2025 · ค่า warm-up ของผู้ผลิตเป็นเงื่อนไขทดสอบ ไม่ใช่เวลาใช้งานจริง
Notes: เซนเซอร์ตาม datasheet TGS2602 ไวต่อสารอินทรีย์ระเหยและแอมโมเนีย TGS2603 ไวต่อกลิ่นอมีนและกำมะถัน BME688 วัด VOC และสารกำมะถันเป็น gas resistance ฝั่งชุดประหยัด MQ-3 ไวต่อแอลกอฮอล์ MQ-135 ไวต่อแอมโมเนียและซัลไฟด์ ข้อสำคัญคือ datasheet ไม่ระบุความแม่นยำเป็น ppm และไม่มีรุ่นไหนระบุ acetaldehyde ethyl acetate หรือ ethylene งานทุเรียน Chiu 2025 ใช้ Grove GM series ที่คัดจาก 13 รุ่นรวม MQ

## Slide 30: รายการอุปกรณ์และราคา (BOM)
BACKUP
รายการ
ชุดเดิม (฿)
ชุดประหยัด (฿)
ป้ายราคา
ADS1115 โมดูล
73.00
73.00
confirmed
เซนเซอร์แก๊ส — เดิม: TGS2602 810 + TGS2603 460.88 + BME688 ×2 1,289.28 · ประหยัด: MQ-3 40 + MQ-135 45 + BME680 341.95
2,560.16
426.95
ผสม (TGS2602, BME680 = partial)
MOSFET, ไดโอด, ตัวเก็บประจุ, ตัวต้านทาน
142.08
142.08
ตัวต้านทาน/MOSFET partial
ปั๊มลม 5V
173.71
173.71
partial
วาล์ว 3 ทาง 5V
373.30
373.30
partial
อะแดปเตอร์ 5V 3A
98.00
98.00
confirmed
ส่วนกลไก: สายซิลิโคน, breadboard, จัมเปอร์, แจ็ค DC
97.64
97.64
ผสม
ESP8266 (มีอยู่แล้ว)
0
0
—
รวม
3,517.89
1,384.68
BME680 ฿1,078 → ≈ 2,120.73
ราคา Lazada.co.th / allnewstep.com 26 ต.ค. 2026 ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรองคาร์บอน กล่อง ท่อ PTFE (ยังไม่พบไส้กรองอากาศสำเร็จรูป) · ถ้าซื้อ ESP32-S3 เพิ่ม +฿200
Notes: รายการอุปกรณ์และราคาที่ใช้คำนวณงบ ชุดเดิมรวม 3,517.89 บาท ชุดประหยัดรวม 1,384.68 บาท ใช้ ESP8266 ที่มีอยู่ เซนเซอร์แก๊สเป็นส่วนต่างหลัก ส่วนที่ติดป้าย partial ยังต้องยืนยัน ราคา BME680 ฿341.95 มาจากลิสต์ชื่อกำกวม ถ้าใช้รุ่น RS Thailand ที่ยืนยันแล้วราคา 1,078 บาท ชุดประหยัดจะเป็นราว 2,121 บาท ไม่รวมค่าส่ง ไส้กรองคาร์บอน กล่อง ท่อ PTFE